| Приложение № 3 к Приказу Министерства труда, социальной защиты и семьи № 18 от 01.02.2013 г. и Министерства просвещения № 64 от 11.02.2013 г. |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН: Министерство труда, социальной защиты и семьи 01 февраля 2013 | УТВЕРЖДЁН: Министерство просвещения 11 февраля 2013 |
| СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ Маляр Код по К3РМ: 7141 Сфера профессиональной занятости: Строительство Код профессии: 18894 Название профессии: Маляр Разработан: 1. Фока Валериу, Директор, ООО “Multiconstruct Grup”; 2. Морару Георге, Начальник отдела отделочных работ, ООО “Glorinal”; 3. Спиридон Александру, Прораб, АО “Orizont”. 4. Барбурош Лидия, Председатель Секторального комитета по строительству, Исполнительный директор Федерации “CONDRUMAT”; 5. О.О. «Институт развития профессиональных компетенций IFCP», координатор процесса. Утверждён: 1. Каба Павел, председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей строительных материалов, “CONDRUMAT”, член Секторального комитета, председатель Комиссии по проверке и валидации; 2. Брынза Мария, заместитель директора, преподаватель, Профессиональный лицей № 2, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 3. Бошняга Алексей, заместитель руководителя Департамента строительства, строительных материалов и современных технологий, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 4. Лупушор Николай, руководитель Центра по подготовке и повышению квалификации “INCERCOM”, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 5. Гаина Серджиу, директор отдела по правовым вопросам и человеческим ресурсам, строительная компания “Glorinal”, член Секторального комитета и комиссии по проверке и валидации. Ответственность за содержание стандарта занятости лежит на Секторальном Комитете по строительству. |

| Описание профессии Маляр – это квалифицированный рабочий, обладающий специальными знаниями и навыками, способный осуществлять работы по подготовке поверхностей помещений и других конструкций для нанесения слоя пластической массы в жидкой или сухой форме на горизонтальную, вертикальную, косую или волнисто-изогнутую поверхность с целью её защиты, выравнивания или декорирования. Малярные работы, выполняемые представителями данной профессии, предусматривают архитектурно-художественное завершение поверхностей строительных конструкций и сооружений, как внешних, так и внутренних. Маляр должен владеть достаточным объемом теоретических знаний относительно физических, химических и механических свойств используемых материалов, требований к качеству материалов, используемых при выполнении малярных работ; знаниями и практическим опытом в правильном использовании инструментов, приспособлений, аксессуаров, экипировки и оборудования; а так же обладать хорошо сформированными навыками и техниками для непосредственного выполнения работ. Маляр должен знать особенности проведения малярных работ на различных поверхностях, методы подготовки поверхностей строительных сооружений, выполненных из разных материалов для последующего нанесения на них слоя шпатлёвки, грунтовочных композиций, лакокрасочных материалов и обоев, обеспечивая при этом максимальный уровень сцепления между слоями шпатлёвки, краски или обоев и непосредственно поверхностью, подвергающейся обработке. Квалифицированный маляр должен владеть процессом приготовления шпаклевочных композиций из сухих смесей, комбинирования/ сочетания красителей и пигментов для получения нужных цветов и тонирования лакокрасочных композиций, клея для наклеивания обоев; он также должен уметь производить простые расчёты для проведения предварительной оценки количества необходимых материалов, а так же обладать навыками приготовления лакокрасочных композиций для проведения запланированных работ. Маляры должны обладать практическими навыками по организации рабочего места для проведения различных работ, соблюдать основополагающие принципы технологических процессов малярных и обойных работ, равно как и меры по охране здоровья и безопасности труда, а так же осуществлять контроль качества проведённых работ. Квалифицированные маляры должны уметь выполнять обычные и декоративные малярные работы самого различного качества, включая высшее, в ручном и механизированном режимах, используя водоэмульсионные композиции, выполнять малярные работы на различных архитектонических сооружениях, обойные работы с использованием различных типов обоев. Маляр должен обладать практическими навыками по: монтажу и демонтажу средств подмащивания, по копированию и изготовлению шаблонов для нанесения декоративных рисунков, изготовлению и применению декоративных элементов, устранению старых слоёв краски и обоев, изоляции, шпаклеванию, шлифовке, установке армирующих сеток на обрабатываемые поверхности, обработке швов между листами гипсокартона. Квалифицированные маляры должны обладать личностными и профессиональными качествами, такими как: дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде, вежливость, последовательность, сознательность в соблюдении мер по охране здоровья и безопасности труда, соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности и т.д. Процесс выполнения отделочных работ требует от рабочего соблюдения правовых норм относительно охраны здоровья и безопасности труда; выявления и последующего информированием ответственных лиц о ситуациях повышенного риска на рабочем месте; оказания первой помощи, соблюдения техники безопасности, мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, равно как и принятие мер в целях обеспечения высокого качества выполняемых работ. Работа маляра требует физических усилий и удовлетворительного состояния здоровья, проявляемого в устойчивости к вредным условиям труда, такие как химические вещества, работа на высоте и т.д. Для эффективной деятельности, маляр должен обладать рядом психомоторных, сензориальных и физических навыков – ловкость рук, острота зрения, эстетический вкус, чувство гармонии цветов и т.д. Ключевые компетенции |
| --- |
| № | Ключевые компетенции | Уровень востребованности | Проявление |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |  |
| 1. | Учить/ учиться | x |  |  | В процессе подготовки/ самоподготовки, из разных источников, самостоятельно/ в команде, с целью обеспечения качества трудовой деятельности, повышения уровня её эффективности, предвосхищая достижения и новшества технического прогресса. |
| 2. | Общения на родном/ государственном языке | x |  |  | В процессе адекватной передачи/ восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуациях, для успешного сотрудничества с коллегами/ руководством, для правильной интерпретации инструкций/ соответствующих нормативных актов/ текстов технического содержания, в процессе подготовки/ самоподготовки и.т.д. |
| 3. | Общения на иностранном языке |  |  | x | В процессе адекватной передачи/ восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций (технические инструкции, ведение диалога в профессиональной сфере и т.д.). |
| 4. | Действенно-стратегические | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации в соответствии с персональным планом; в соотношении усилий необходимых для достижения цели, и намеченных результатов; при оценке и принятии рисков в различных профессиональных ситуациях. |
| 5. | Самопознания и самореализации | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: оценка результатов/ личных достижений на рабочем месте, а так же способность обеспечивать высокое качество трудовой деятельности, положительное отношение к своей работе и работе выполняемой коллегами; безопасность и самоконтроль; забота об эффективности и качестве деятельности характерной области профессиональной занятости, умение брать на себя ответственность за собственное здоровье, личную безопасность, безопасность казённого имущества на рабочем месте, а так же за результаты своей профессиональной деятельности. |
| 6. | Межличностные, гражданские и в области морали | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством конструктивного общения и сотрудничества; действий по защите окружающей среды и состояния здоровья потребителя, в проявлении уважения к государственным символам, профессии/ делу, компании/ рабочему месту, семье, коллегам по работе и руководству. |
| 7. | Базовые компетенции в математике, естествознании и технологии |  | x |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством понимания и использования базовых математических операций и их свойств для эргономичного решения проблем, выявления причинно-следственных связей в вопросах успеха и провала в профессиональной области, построения наиболее оптимальной схемы личностного поведения в вопросах взаимодействия с окружающими и использования технологических инструментов. |
| 8. | В области информационных и коммуникационных технологий |  | x |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования передовых достижений цифровых технологий и информационных ресурсов в профессиональных целях на рабочем месте, а так же для обучения/ самообучения и отдыха. |
| 9. | Культурные и межкультурные |  |  | x | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования художественных средств в целях самопознания и самовыражения, проявления уважения к искусству других культур, выявления экономических возможностей и использования художественных средств на рабочем месте и творческого самовыражения на рабочем месте, проявления уважения к разнообразию личностных ценностей представителей других культур. |
| 10. | Предпринимательские |  | x |  | В профессиональной деятельности: посредством анализа соотношения «затраты-выгоды», «запросы – возможности» с целью принятия адекватных решений на рабочем месте/ за его пределами/ в повседневной жизни, разработки и внедрения какого-либо проекта, выявления сильных и слабых сторон, а так же возможностей и рисков в какой либо конкретной деятельности. |

| Общие компетенции 1. Внедрение в профессиональную деятельность достижений технического прогресса и современных тенденций развития строительной индустрии. 2. Применение соответствующих технологий в области строительства в условиях, гарантирующих сохранность собственного здоровья и здоровья окружающих, а так же защиту окружающей среды. 3. Эффективная организация рабочего процесса и рабочего места для осуществления различных видов профессиональной деятельности. 4. Общение в различных контекстах с коллегами по работе, руководством и прочими лицами с использованием терминологии, характерной для данной области. 5. Обеспечение/ рост качества выполнения технологических процессов и методов проведения строительных работ. 6. Анализ технической документации с целью соблюдения нормативов по выполнению отделочных работ и обеспечение качества выполненных работ; 7. Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при исполнении служебных обязанностей. 8. Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями повышенного риска. 9. Осуществление действий в полном соответствии с профессиональными требованиями и ценностями для достижения оптимальных результатов на рабочем мест. Основное содержание |
| --- |
| Обязанности/ Рабочие задания | Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями | Показатели результативности |
| Обязанность 1: Организация рабочего процесса Задание 1.1: Анализ рабочего наряда Задание 1.2: Принятие участия в периодических инструктажах и тренингах по охране здоровья и безопасности труда Задание 1.3: Консультирование технического персонала относительно необходимых условий труда (энергоснабжение, монтаж/ демонтаж оборудования) Задание 1.4: Информирование руководства о недостатках обнаруженных на рабочем месте Задание 1.5: Разработка предложений по улучшению рабочего процесса Задача 1.6: Применение специальной одежды (комбинезон, перчатки, каска и т.д.) Задание 1.7: Планирование последовательности выполнения работ Задание 1.8: Расчет расхода материалов Задание 1.9: Распределение заданий между подчинёнными Задание 1.10: Обеспечение климатических условий, необходимых для успешного выполнения рабочего задания (температура, влажность, вентиляция и т.д.) Задание 1.11: Монтаж средств подмащивания (строительные леса, подмостки и т.д.) Задание 1.12: Подбор инструментов, оборудования и рабочих материалов Задание 1.13: Эргономизация инструментов, оборудования и рабочих материалов Задание 1.14: Нанесение защитных материалов на обработанные поверхности (плёнка, клейкая лента, ткань и т.д.) Задание 1.15: Осуществление контроля качества работ, выполненных подчинёнными Задание 1.16: Консультирование учеников/ подмастерий на рабочем месте | 1. Эффективно организовывать рабочий процесс (1.1; 1.2; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.12; 6.3; 6.4) | 1.1 Рабочий наряд (эскиз, технологическая карта) внимательно проанализирован, цели, а так же действия по их достижению, технологические процессы и сроки установлены в соответствии с планом проведения работ; 1.2 Меры по охране здоровья и безопасности труда освоены посредством инструктажей и предприняты в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; 1.3 Средства индивидуальной защиты применены в соответствии с рабочим заданием; 1.4 Ситуация на рабочем месте внимательно проанализирована, последовательность выполнения технологических операций установлена в соответствии с особенностями запланированных работ; 1.5 Предложения по повышению эффективности трудового процесса разработаны в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; 1.6 Количество материалов определено в соответствии с рабочим заданием; 1.7 Рабочие задания распределены между подчинёнными в соответствии с их уровнем квалификации и планом по проведению работ; 1.8 Климатические условия необходимые для подготовки/ проведения отделочных работ обеспечены в соответствии с технологическим процессом; 1.9 Инструменты, оборудование и материалы внимательно подобраны в соответствии с рабочим заданием; 1.10 Качество/ сроки годности материалов, а так же техническое состояние инструментов и оборудования внимательно проверены в соответствии с техническими требованиями и сертификатами качества; 1.11 Инструменты и рабочее оборудование тщательно очищены в соответствии с инструкциями и правилами по их эксплуатации и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 1.12 Инструменты и рабочие материалы возвращены на склад в соответствии с правилами и инструкциями, установленными на рабочем месте. |
| Обязанность 2: Подготовка поверхностей для покраски Задание 2.1: Исследование рабочей поверхности (плоскостность, наличие трещин, прочность и т.д.) Задание 2.2: Очистка рабочей поверхности (удаление брызг, подтёков раствора и т.д.) Задание 2.3: Устранение старой отделки Задание 2.4: Удаление повреждённых частей (отслаивающиеся, осыпающиеся и т.д.) Задание 2.5: Выполнение предварительной грунтовки рабочих поверхностей Задание 2.6: Монтаж маяков Задание 2.7: Нанесение предварительной шпатлёвки на поверхность Задание 2.8: Армирование поверхностей (сектой/ стекловолокнистой тканью) Задание 2.9: Монтаж защитных уголков Задание 2.10: Обработка гипсокартонных поверхностей Задание 2.11: Нанесение финишной шпатлёвки Задание 2.11: Шлифовка поверхностей | 2. Рационально организовывать рабочее место (1.13; 1.14; 6.1; 6.5; 6.6; 6.7) | 2.1 Рабочие зоны разграничены с использованием специальных ограждений и предупредительных знаков; 2.2 Инструменты, материалы и оборудование эргономично расположены на рабочем месте с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда и противопожарной безопасности; 2.3 Рабочие поверхности аккуратно накрыты защитным материалом с целью защиты их от повреждений или загрязнения; 2.4 Защитный материал аккуратно удален с рабочих поверхностей, избегая их повреждения; 2.5 Рабочее место тщательно убрано, строительный мусор вывезен с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда и принципов охраны окружающей среды; 2.6 Строительные отходы отсортированы в соответствии с их индивидуальными типами и категориями и отгружены в специально отведенные места. |
| Обязанность 3: Выполнение декоративных малярных работ Задание 3.1: Разработка эскиза для выполнения декоративных малярных работ* Задание 3.2: Изготовление шаблонов и приспособлений (из дерева, металлов и т.д.)* Задание 3.3: Изготовление декоративных элементов (розетки, карнизы и т.д.) Задание 3.4: Маркировка расположения декоративных элементов Задание 3.5: Вырезание декоративных элементов Задание 3.6: Нанесение клея на декоративные элементы Задание 3.7: Монтаж декоративных элементов Задание 3.8: Заполнение стыковочных швов Задание 3.9: Шлифовка декоративных элементов Задание 3.10: Фактурирование поверхностей* Задание 3.11: Тонирование фактурных слоёв* | 3. Согласовывать рабочий процесс с коллегами, подчинёнными, клиентами (1.3; 1.4; 1.16; 6.8; 6.9 ) | 3.1 Необходимые условия труда обеспечены посредством консультаций с техническим персоналом с использованием соответствующих коммуникационных методов и приёмов; 3.2 Информация относительно недостатков обнаруженных на рабочем месте, доведена до сведения руководства своевременно и последовательно; 3.3 Запланированные работы согласованы с коллегами по работе в соответствии с рабочим заданием; 3.4 Отделочные работы согласованы с клиентами в соответствии с их запросами, а так же исходя из особенностей рабочих поверхностей; 3.5 Ученики/ подмастерья обучены на рабочем месте в соответствии с установленными требованиями по профессиональной подготовке; 3.6 Отчёт о выполненной работе и использованных/ неиспользованных рабочих материалах предоставлен руководству/ клиенту с соблюдением установленных сроков; 3.7 Клиенты проинформированы в соответствующей форме в отношении эксплуатации завершённых и незавершённых поверхностей. |
| Обязанность 4: Окрашивание поверхностей Задание 4.1: Нанесение основного слоя грунтовки на поверхность Задание 4.2: Проверка качества выполненных работ (отсутствие трещин, пустот, пятен и т.д.) Задание 4.3: Устранение обнаруженных дефектов (трещин, пустот, пятен и т.д.) Задание 4.4: Проверка качества краски (срок годности, однородность консистенции, пластичность, покрывающая способность) Задание 4.5:Подбор оттенка цветов согласно рабочему наряду Задание 4.6: Комбинирование краски с красителями Задание 4.7: Нанесение краски вручную Задание 4.8: Распыление краски | 4. Монтировать/ демонтировать строительные леса и средства подмащивания (1.11; 6.2) | 4.1 Место проведения работ по монтажу/ демонтажу средств подмащивания чётко обозначено предупреждающими знаками в соответствии с установленными требованиями по соблюдению техники безопасности; 4.2 Место проведения работ по монтажу средств подмащивания обустроено, строго соблюдая их устойчивость и вертикальность/ горизонтальность; 4.3 Целостность и наличие всех составных компонентов устройств и средств подмащивания внимательно проверены; 4.4 Монтаж/ демонтаж лесов и прочих внешних и внутренних средств подмащивания осуществлён в соответствии с планом по проведению монтажных работ/ технологической картой и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда. |
| Обязанность 5: Выполнение обойных работ Задание 5.1: Устранение старого слоя обоев Задание 5.2: Удаление пыли с рабочей поверхности Задание 5.3: Приготовление клея Задание 5.4: Раскраивание обоев на полотнища Задание 5.5: Нанесение клея на обои и рабочие поверхности Задание 5.6: Фальцевание полос обоев Задание 5.7: Последовательное наклеивание полос обоев на поверхности Задание 5.8: Удаление излишков обоев Задание 5.9: Проверка качества наклеивания обоев Задание 5.10: Устранение обнаруженных дефектов (воздушные пузыри, неровность швов, отклеивающиеся фрагменты и т.д.) | 5. Подготавливать поверхности для выполнения отделочных работ (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 5.1; 5.2) | 5.1 Недостатки на рабочих поверхностях выявлены и внимательно исследованы; 5.2 Рабочие поверхности тщательно очищены (удаление брызг и подтёков раствора, пыли, жира) используя соответствующие методы и инструменты; 5.3 Трещины на рабочих поверхностях аккуратно вскрыты, строительная пыль и мусор тщательно удалены; 5.4 Дефекты рабочих поверхностей (вздутия, неровности, пятна) определены визуально и устранены с использованием соответствующих методов и приёмов; 5.5 Старый слой отделочного покрытия/ обоев полностью удалён с подложек (штукатурка, дерево, метал) с использованием соответствующих методов и приёмов; 5.6 Качество подготовки поверхностей проверено в соответствии с установленными нормами качества, а выявленные дефекты незамедлительно устранены. |
| Обязанность 6: Завершение рабочего процесса Задание 6.1: Устранение защитных материалов (с дверей, окон и т.д.) Задание 6.2: Демонтаж средств подмащивания (леса, подмостки и т.д.) Задание 6.3: Очистка оборудования, рабочих инструментов Задание 6.4: Возврат материалов оборудования, инструментов на склад Задание 6.5: Уборка рабочего места Задание 6.6: Сортировка строительных отходов Задание 6.7: Вывоз строительных отходов в специально отведенные места Задание 6.8: Предоставление отчёта о выполненной работе Задание 6.9: Информирование клиента о правилах эксплуатации завершённых и незавершённых поверхностей (отсутствие сквозняков, постоянная температура и т.д.) | 6. Монтировать маяки и защитные уголки* (2.6; 2.9) | 6.1 Маяки подготовлены, а места их монтирования обозначены в соответствии с технологическим процессом; 6.2 Раствор нанесён на обозначенные места с использованием соответствующих методов и приёмов; 6.3 Монтаж маяков осуществлён в намеченных местах в соответствии с технологическим процессом; 6.4 Защитные уголки подготовлены и установлены в соответствии с технологическим процессом; 6.5 Излишки раствора выровнены и удалены с продольных швов по обе стороны защитных уголков; 6.6 Качество установки маяков и защитных уголков проверено в соответствии с установленными нормами качества, а выявленные дефекты незамедлительно устранены. |
|  | 7. Обрабатывать поверхности для выполнения отделочных работ (2.5; 2.7; 2.10; 2.11; 2.12; 4.1) | 7.1 Поверхности из металла/ дерева/ бетона обработаны химическими веществами (обезжиривающие, антикоррозийные, противогрибковые средства и т.д.) с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда и противопожарной безопасности; 7.2 Рабочие поверхности загрунтованы с применением соответствующих методов и приёмов и с соблюдением технологического процесса; 7.3 Рабочие поверхности и стыки зашпаклёваны с применением соответствующих методов и приёмов и с соблюдением технологического процесса; 7.4 Рабочие поверхности ошлифованы (вручную или механически) с соблюдением технологического процесса; 7.5 Качество обработки поверхностей проверено в соответствии с установленными нормами качества, а выявленные дефекты незамедлительно устранены. |
|  | 8. Армировать рабочие поверхности (2.8) | 8.1 Поверхности, подверженные армированию измерены, а их размеры установлены с точностью; 8.2 Армирующий материал раскроен по установленным размерам; 8.3 Армирующий материал нанесён и закреплён в соответствии с технологическим процессом; 8.4 Качество армирования проверено в соответствие с установленными нормами качества для такого рода работ, а выявленные дефекты внимательно устранены. |
|  | 9. Приготавливать композиции для выполнения отделочных работ (4.5; 4.6; 5.3) | 9.1 Отделочные и клеящие растворы подготовлены с соблюдением инструкций по их приготовлению; 9.2 Лакокрасочные материалы и красители дозированы и скомбинированы в соответствии с проектом/ пожеланиями клиента; 9.3 Лакокрасочные материалы протестированы на пробном участке, добиваясь желаемого / требуемого оттенка цвета; 9.4 Качество композиций проверено в процессе подготовки, обеспечивая их соответствие с техническими условиями и стандартами качества; 9.5 Обнаруженные несоответствия композиций откорректированы в соответствии с инструкциями по их приготовлению. |
|  | 10. Окрашивать внешние и внутренние поверхности (4.7; 4.8) | 10.1 Лакокрасочные материалы нанесены на поверхности вручную с применением соответствующих приёмов с соблюдением норм по их расходу и соответствующих стандартов качества; 10.2 Лакокрасочные материалы нанесены на рабочие поверхности механическим способом в соответствии с технологическими требованиями; 10.3 Качество выполненных малярных работ проверено визуально в соответствии со стандартами качества; 10.4 Обнаруженные дефекты устранены незамедлительно в соответствии с требованиями к качеству. |
|  | 11. Разрабатывать элементарные эскизы для выполнения декоративных работ** (3.1) | 11.1 Наброски/ примеры эскизов выполнены в соответствии с требованиями клиента и особенностями рабочей поверхности; 11.2 Наброски/ эскизы продемонстрированы клиенту, с предоставлением пояснений по каждому из них (расход материалов, условия выполнения и т.д.); 11.3 Предложения/ пожелания клиента проанализированы, а выбранный эскиз доработан в соответствии с ними. |
|  | 12. Изготавливать простые приспособления и шаблоны для выполнения декоративных работ** (3.2) | 12.1 Инструменты и шаблоны, требуемые для выполнения работ, подобраны в соответствии с эскизом / пожеланиями клиента; 12.2 Инструменты и шаблоны изготовлены из различных материалов в соответствии с эскизами, применяя соответствующие рабочие методы и приёмы; 12.3 Изготовленные инструменты и шаблоны протестированы и оценены в соответствии со стандартами качества; 12.4 Изготовленные инструменты и шаблоны доработаны до полного соответствия с эскизом. |
|  | 13. Изготавливать элементы декора** (3.3) | 13.1 Декоративные элементы изготовлены из различных материалов в соответствии с эскизом с применением соответствующих методов и приёмов; 13.2 Декоративные элементы обработаны (полировка, шлифовка) в соответствии с технологической картой; 13.3 Проверка качества декоративных элементов осуществлена в соответствии со стандартами качества; 13.4 Форма и размеры декоративных элементов доработаны до их полного соответствия с эскизом. |
|  | 14. Монтировать элементы декора (3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8;3.9) | 14.1 Декоративные элементы аккуратно позиционированы на поверхности в соответствии с эскизом; 14.2 Места кроя декоративных элементов измерены и отмечены с точностью, с соблюдением нормативов, указанных в технологической карте; 14.3 Декоративные элементы, из различных материалов, аккуратно разрезаны следуя разметке и применяя соответствующие методы и приёмы; 14.4 Клей равномерно нанесён на декоративные элементы; 14.5 Декоративные элементы аккуратно приклеены к поверхности в соответствии с намеченными линиями с применением соответствующих методов фиксации, устраняя избыток клея; 14.6 Соединительные швы заполнены с соблюдением соответствующих стандартов качества; 14.7 Соединительные швы установленных декоративных элементов отполированы с применением соответствующих методов и приёмов, а так же с соблюдением требований стандартов качества; 14.8 Качество монтажа декоративных элементов проверено в соответствии с технологической картой, обнаруженные несоответствия внимательно устранены. |
|  | 15. Выполнять декоративные малярные работы** (3.10; 3.11) | 15.1 Декоративная краска нанесена (вручную или механически) на рабочие поверхности, в соответствии с требованиями технологической карты; 15.2 Слои декоративной краски нанесены повторно, вплоть до достижения цветового оттенка, структуры, формы и т.д. указанных в эскизе; 15.3 Различные приёмы декоративной обработки рабочих поверхностей (старение, тонирование) применены с использованием соответствующих инструментов и материалов. 15.4 Проверка качества выполненных малярных работ осуществлена поэтапно в соответствии с требованиями указанными в технологической карте. |
|  | 16. Выполнять обойные работы (5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10) | 16.1 Площадь рабочих поверхностей измерена, необходимое количество рулонов обоев определено в зависимости от ширины рулона; 16.2 Места кроя обоев отмерены и отмечены с точностью обеспечив полное совпадение орнаментов; 16.3 Полотна обоев разрезаны в соответствии с разметкой; 16.4 Клей равномерно нанесён на рабочую поверхность, с соблюдением требований технологического процесса; 16.5 Клей равномерно нанесён на поверхность обоев, прилагая дополнительные усилия по краям полотнищ; 16.6 Полотна обоев аккуратно сложены, давая время для их пропитки, в зависимости от их типа, плотности и толщины; 16.7 Первая полоса обоев внимательно наклеена по намеченной линии, обеспечивая вертикальность и плоскостность полосы; 16.8 Остальные полосы обоев последовательно наклеены в соответствии с технологическим процессом, подгоняя швы/ соединения, и обеспечивая полное совпадение орнаментов; 16.9 Наклеенные обои осторожно разглажены, складки и воздушные пузыри устранены; 16.10 Излишки обоев аккуратно отрезаны, с применением соответствующих методов и приёмов; 16.11 Проверка качества выполненных обойных работ осуществлена визуально и вручную в соответствии с технологическим процессом, выявленные дефекты устранены незамедлительно. |
|  | 17. Обеспечивать качество выполненных работ (1.15; 4.2; 4.3; 4.4; 5.9; 5.10) | 17.1 Стандарты качества для отделочных работ определены в соответствии с технологической картой и Практическим кодексом в строительстве; 17.2 Меры по обеспечению качества предприняты с ответственностью в зависимости от запланированных отделочных работ; 17.3 Оценка качества выполненных работ осуществлена в соответствии с техническими требованиями, указанными в технологической карте и Практическом кодексе в строительстве. |
| * Важно для лиц практикующих смежные профессии штукатур-маляр ** Важно для лиц с художественными и дизайнерскими навыками |