| Приложение № 2 к Приказу Министерства труда, социальной защиты и семьи № 18 от 01.02.2013 г. и Министерства просвещения № 64 от 11.02.2013 г. |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН: Министерство труда, социальной защиты и семьи 01 февраля 2013 | УТВЕРЖДЁН: Министерство просвещения 11 февраля 2013 |
| СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ Слесарь-сантехник Код по К3РМ: 7121 Сфера профессиональной занятости: Строительство Код профессии: 13987 Название профессии: Слесарь-сантехник Разработан: 1. Бивол Ион, Начальник службы заботы о клиентах, строительно-инвестиционная компания АО «Moldconinvest»; 2. Рэдукану Александру, мастер, отдел сантехнических работ, строительная компания ООО «Glorinal»; 3. Вредник Григоре, главный инженер, строительная компания ООО «Delectar»; 4. Барбурош Лидия, Председатель Секторального комитета по строительству, Исполнительный директор Федерации “CONDRUMAT”; 5. О.О. «Институт развития профессиональных компетенций IFCP», координатор процесса. Одобрен: 1. Каба Павел, председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей строительных материалов, “CONDRUMAT”, член Секторального комитета, председатель Комиссии по проверке и валидации; 2. Брынза Мария, заместитель директора, преподаватель, Профессиональный лицей № 2, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 3. Бошняга Алексей, заместитель руководителя Департамента строительства, строительных материалов и современных технологий, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 4. Лупушор Николай, руководитель Центра по подготовке и повышению квалификации “INCERCOM”, член Секторального комитета и Комиссии по проверке и валидации; 5. Гаина Серджиу, директор отдела по правовым вопросам и человеческим ресурсам, строительная компания “Glorinal”, член Секторального комитета и комиссии по проверке и валидации. Ответственность за содержание стандарта занятости лежит на Секторальном Комитете по строительству |

| Описание профессии Слесарь-сантехник это квалифицированный рабочий, специализирующийся в монтаже, техническом обслуживании и ремонте систем водоснабжения, канализации и отопления. Его профессиональная деятельность осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в команде, внутри помещений и за их пределами, как правило, до первого ревизионного колодца. Квалифицированный слесарь-сантехник может работать как в качестве сотрудника специализированного предприятия, так и оказывать частные услуги в данной области. Слесарь-сантехник, оказывающий услуги в частном порядке, должен не только владеть обширным теоретическим багажом знаний в области механики, гидравлики и т.д., и практическим опытом в вопросах монтажа, технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, канализации и отопления, но также демонстрировать управленческие и предпринимательские качества. Профессия слесаря-сантехника включает в себя широкую гамму профессиональных компетенций, касающихся установки и эксплуатации систем водоснабжения, канализации и отопления и выраженных в нижеследующих знаниях, навыках и подходах: • Знания относительно: методов/ приёмов по подготовке и обработке материалов используемых при установке, техническом обслуживании и ремонте систем водоснабжения, канализации и отопления; типов труб, арматуры, вентилей, сантехники и аксессуаров; оборудования, инструментов и рабочих материалов; технологий сварки пластиковых труб; сантехнических систем и соединений, а так же принципов их работы; рабочей документации, технологии выполнения работ и технических норм по установке сантехнических систем; правил технического обслуживания и устранения неисправностей внутренних канализационных систем; стандартов качества в установке сантехнических систем и т.д. • Практические навыки: организации рабочего процесса и места; анализа и интерпретации рабочей документации; монтажа внутренних систем подачи горячей и холодной воды для бытовых нужд, противопожарного оборудования, канализационных систем, сантехнического оборудования и аксессуаров, классических отопительных систем, солнечных систем отопления, а так же контрольно-измерительных приборов; проверки и регулировки сантехнических установок, труб, оборудования для водоснабжения, канализации и отопления; локализации и устранении неисправностей в работе установленных сантехнических систем; осуществлении технического обслуживания, а так же текущего и капитального ремонта сантехнических систем, обеспечивая при этом высокое качество выполненных работ. • Межличностные и профессиональные качества: эффективное общение, дисциплина, ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде, вежливость, последовательность, сознательность при соблюдении мер по охране здоровья и безопасности труда и.т.д. Процесс выполнения санитарно-технических работ требует от слесаря-сантехника соблюдения правовых норм относительно охраны здоровья и безопасности труда; выявления, с последующим информированием ответственных лиц, ситуаций повышенного риска на рабочем месте; оказания первой помощи; соблюдения техники безопасности, мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, равно как и принятия мер по обеспечению качества выполняемых работ. Работа слесаря-сантехника требует физических усилий, удовлетворительного состояния здоровья, проявляемого в устойчивости к вредным условиям труда, как например, сквозняки, высокая влажность, шум, работа на высоте и т.д. Для эффективной деятельности слесарь-сантехник должен обладать рядом психомоторных, сензориальных и физических навыков, таких как, наблюдательность, ловкость рук, пространственное восприятие и острота зрения. Ключевые компетенции |
| --- |
| № | Ключевые компетенции | Уровень востребованности | Проявление |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |  |
| 1. | Учить/ учиться | x |  |  | В процессе подготовки/ самоподготовки, из разных источников, самостоятельно/ в команде, с целью обеспечения качества трудовой деятельности, повышения уровня её эффективности, предвосхищая достижения и новшества технического прогресса. |
| 2. | Общения на родном/ государственном языке | x |  |  | В процессе адекватной передачи/ восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуациях, для успешного сотрудничества с коллегами/ руководством, для правильной интерпретации инструкций/ соответствующих нормативных актов/ текстов технического содержания, в процессе подготовки/ самоподготовки и.т.д. |
| 3. | Общения на иностранном языке |  |  | x | В процессе адекватной передачи/ восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций (технические инструкции, ведение диалога в профессиональной сфере и т.д.). |
| 4. | Действенно-стратегические | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации в соответствии с персональным планом; в соотношении усилий необходимых для достижения цели, и намеченных результатов; при оценке и принятии рисков в различных профессиональных ситуациях. |
| 5. | Самопознания и самореализации | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: оценка результатов/ личных достижений на рабочем месте, а так же способность обеспечивать высокое качество трудовой деятельности, положительное отношение к своей работе и работе выполняемой коллегами; безопасность и самоконтроль; забота об эффективности и качестве деятельности характерной области профессиональной занятости, умение брать на себя ответственность за собственное здоровье, личную безопасность, безопасность казённого имущества на рабочем месте, а так же за результаты своей профессиональной деятельности. |
| 6. | Межличностные, гражданские и в области морали | x |  |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством конструктивного общения и сотрудничества; действий по защите окружающей среды и состояния здоровья потребителя, в проявлении уважения к государственным символам, профессии/ делу, компании/ рабочему месту, семье, коллегам по работе и руководству. |
| 7. | Базовые компетенции в математике, естествознании и технологии |  | x |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством понимания и использования базовых математических операций и их свойств для эргономичного решения проблем, выявления причинно-следственных связей в вопросах успеха и провала в профессиональной области, построения наиболее оптимальной схемы личностного поведения в вопросах взаимодействия с окружающими и использования технологических инструментов. |
| 8. | В области информационных и коммуникационных технологий |  | x |  | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования передовых достижений цифровых технологий и информационных ресурсов в профессиональных целях на рабочем месте, а так же для обучения/ самообучения и отдыха. |
| 9. | Культурные и межкультурные |  |  | x | В профессиональной деятельности/ процессе повышения квалификации/ профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования художественных средств в целях самопознания и самовыражения, проявления уважения к искусству других культур, выявления экономических возможностей и использования художественных средств на рабочем месте и творческого самовыражения на рабочем месте, проявления уважения к разнообразию личностных ценностей представителей других культур. |
| 10. | Предпринимательские |  | x |  | В профессиональной деятельности: посредством анализа соотношения «затраты-выгоды», «запросы – возможности» с целью принятия адекватных решений на рабочем месте/ за его пределами/ в повседневной жизни, разработки и внедрения какого-либо проекта, выявления сильных и слабых сторон, а так же возможностей и рисков в какой либо конкретной деятельности. |

| Общие компетенции 1. Внедрение в профессиональную деятельность достижений технического прогресса и современных тенденций развития строительной индустрии. 2. Применение соответствующих технологий в области строительства в условиях, гарантирующих сохранность собственного здоровья и здоровья окружающих, а так же защиту окружающей среды. 3. Обеспечение/ рост качества выполнения технологических процессов и методов проведения работ. 4. Анализ технической документации с целью соблюдения нормативов и обеспечения качества выполненных работ. 5. Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при исполнении служебных обязанностей. 6. Общение в различных контекстах с коллегами по работе, руководством и другими лицами с использованием терминологии, характерной для данной области. 7. Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями повышенного риска. 8. Осуществление действий в полном соответствии с профессиональными требованиями и ценностями для достижения оптимальных результатов на рабочем месте. Основное содержание |
| --- |
| Обязанности/ Рабочие задания | Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями Задание | Показатели результативности |
| Обязанность 1: Организация рабочего процесса Задание 1.1: Применение индивидуальной рабочей и защитной одежды Задание 1.2: Принятие участия в совещаниях по планированию (с главным инженером, мастером, и т.д.) Задание 1.3: Принятие участия в периодических инструктажах и тренингах по охране здоровья и безопасности труда Задание 1.4: Анализ рабочего наряда Задание 1.5: Анализ проектов/ чертежей по установке сантехнических/ отопительных систем Задание 1.6: Анализ ситуации на рабочем месте Задание 1.7: Информирование потребителей о запланированных работах Задание 1.8: Определение необходимого количества материалов, инструментов и оборудования Задание 1.9: Предоставление начальству отчётов относительно объёма работ, необходимых материалов, инструментов и оборудования Задание 1.10: Обеспечение необходимыми материалами, инструментами и оборудованием Задание 1.11: Отключение сектора/ системы от источника снабжения Задание 1.12: Декомпрессия системы Задание 1.13: Слив воды из системы | 1. Рационально организовывать рабочий процесс и рабочее место (1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.9; 1.10; 6.1; 6.5; 6.6; 6.8) | 1.1 Монтажный проект (схемы, инструкции по сборке) внимательно изучен, цели и действия по их достижению, рабочие процессы и сроки установлены в соответствии с планом выполнения работ; 1.2 Индивидуальная спецодежда и защитная экипировка подобраны и использованы в соответствии с запланированными работами; 1.3 Меры по охране здоровья и безопасности труда освоены посредством инструктажей и предприняты в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; 1.4 Ситуации повышенного риска выявлены незамедлительно и внимательно оценены в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; 1.5 Ситуация на рабочем месте внимательно проанализирована, последовательность выполнения технологических операций установлена в соответствии с особенностями запланированных работ; 1.6 Инструменты, оборудование и материалы внимательно подобраны в соответствии с рабочим заданием; 1.7 Инструменты, материалы и оборудование внимательно проверены и эргономически расположены на рабочем месте; 1.8 Оборудование и рабочие материалы использованы с ответственностью, учёт их расхода осуществлён в соответствии с процедурами, установленными на рабочем месте; 1.9 Рабочее место тщательно убрано, рабочий мусор и отходы вывезены, с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда, а так же мер по охране окружающей среды; 1.10 Инструменты и рабочие материалы возвращены на склад в соответствии с установленными правилами; |
| Обязанность 2: Установка внутренних водопроводных и канализационных систем Задание 2.1: Обеспечение свободного доступа к рабочему месту (посредством устранения препятствий, копания и т.д.) Задание 2.2: Устранение изоляционного покрытия Задание 2.3: Отсоединение водопроводных труб Задание 2.4: Демонтаж сегментов водопроводных труб и изношенной арматуры Задание 2.5: Осуществление визуальной проверки санитарной арматуры (отсутствие трещин, устойчивость уплотнительной гарнитуры и т.д.) Задание 2.6: Подготовка заготовок (разметка, резка, нарезка резьбы и т.д.) Задание 2.7: Монтаж арматуры и заготовок Задание 2.8: Монтаж трубопровода (посредством жёсткой или гибкой фиксации) Задание 2.9: Подключение системы к источнику подачи воды Задание 2.10: Испытание водопроводных, противопожарных и теплопроводных систем под давлением Задание 2.11: Испытание санитарной арматуры Задание 2.12: Нанесение термо- гидро- изоляционного покрытия | 2. Согласовывать рабочий процесс с коллегами, начальством и клиентами (1.2; 1.7; 1.8; 3.1; 6.9) | 2.1 Информация относительно объёма запланированных работ, необходимых рабочих материалов, ситуаций повышенного риска и т.д. доведена до сведения руководства своевременно и последовательно; 2.2 Потребители своевременно проинформированы о запланированных работах с использованием соответствующих коммуникационных методов и приёмов; 2.3 Работы по монтажу/ техническому обслуживанию санитарно-технических установок и оборудования согласованы с клиентами, в соответствии с их запросами и существующими техническими возможностями; 2.4 Отчет о выполненной работе и использованных/ оставшихся материалах своевременно предоставлен начальству/ клиенту в устном или письменном виде; 2.5 Чёткие инструкции по эксплуатации и обслуживанию санитарно-технических установок и аксессуаров предоставлены клиенту в доступной форме; |
| Обязанность 3: Установка теплопроводных систем Задание 3.1: Согласование запланированных работ с клиентом Задание 3.2: Разметка расположения отопительных установок и коммуникаций (радиаторов, тёплых полов, сушилок) Задание 3.3: Сборка радиаторов Задание 3.4: Монтаж радиаторов Задание 3.5: Сборка коммуникационных систем (резьбой, сваркой) Задание 3.6: Анализ монтажной схемы котла Задание 3.7: Подключение отопительного котла к водопроводной сети Задание 3.8: Установка дымохода Задание 3.9: Опрессовка системы Задание 3.10: Удаление воздуха из системы Задание 3.11: Регулировка давления в системе Задание 3.12: Регулировка температуры радиаторов Задание 3.13: Монтаж систем солнечного отопления* | 3. Содержать рабочие инструменты и оборудование в функциональном состоянии (6.2; 6.3; 6.4) | 3.1 Рабочие инструменты и оборудование тщательно очищены в соответствии с инструкциями по их эксплуатации и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 3.2 Техническое состояние рабочих инструментов и оборудования внимательно проверено с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 3.3 Поврежденные либо сильно изношенные инструменты и оборудование внимательно отобраны и переданы в ремонтную мастерскую в соответствии с установленной процедурой; 3.4 Работы по мелкому ремонту и содержанию рабочих инструментов и оборудования выполнены в соответствии с техническими инструкциями и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; |
| Обязанность 4: Установка санитарно-технического оборудования и аксессуаров Задание 4.1: Демонтаж изношенных установок и фурнитуры Задание 4.2: Анализ инструкций по установке и монтажу сантехники и аксессуаров Задание 4.3: Сборка санитарно-технического оборудования и аксессуаров Задание 4.4: Ремонт санитарно-технического оборудования и аксессуаров Задание 4.5: Подключение санитарно-технического оборудования и аксессуаров к источнику подачи воды Задание 4.6: Проверка функциональности санитарно-технического оборудования и аксессуаров в системе Задание 4.7: Регулировка санитарно-технического оборудования и аксессуаров Задание 4.8: Информирование клиента об условиях эксплуатации установленного санитарно-технического оборудования и аксессуаров | 4. Подготавливать, обрабатывать и изготавливать сборочные узлы и соединения (2.6) | 4.1 Работы по разметке, резке, выпрямлению, подгонке и обработке рабочих поверхностей осуществлены в соответствии с технологическим процессом; 4.2 Работы по расточке металлических деталей и рабочих поверхностей и нарезке внутренней и наружной резьбы осуществлены в соответствии с рабочим заданием и стандартами качества; 4.3 Работы по монтажу/ демонтажу, шлифовке запорной/ регулировочной арматуры осуществлены в соответствии с технологическим процессом; 4.4 Соединение различных типов труб выполнено в соответствии с требованиями технологического процесса и стандартов качества; 4.5 Проверка качества выполненных работ осуществлена поэтапно с применением соответствующих методов, руководствуясь заданными техническими характеристиками и с использованием соответствующих инструментов; 4.6 Обнаруженные в процессе работы дефекты узлов и соединений, а так же причины их появления устранены незамедлительно; |
| Обязанность 5: Техническое обслуживание санитарно-технических инженерных систем Задание 5.1: Визуальная проверка санитарно-технических инженерных систем (утечки, проржавевшие секции и т.д.) Задание 5.2: Очистка забитых труб Задание 5.3: Установка хомутов на треснувшие трубы Задание 5.4: Замена прокладок и сальников Задание 5.5: Замена стержней Задание 5.6: Шлифовка бронзовых колец Задание 5.7: Смазка арматуры Задание 5.8: Чистка фильтров Задание 5.9: Очистка обогревателей от известнякового налёта Задание 5.10: Замена нагревательных элементов Задание 5.11: Демонтаж контрольно-измерительных приборов Задание 5.12: Передача контрольно-измерительных приборов на тестирование Задание 5.13: Монтаж контрольно-измерительных приборов Задание 5.14: Гидропневматическая промывка систем отопления Задание 5.15: Регулировка отопительных систем (температура, давление) Задание 5.16: Чеканка канализационных соединений Задание 5.17: Гидропневматическая промывка канализационных сетей Задание 5.18: Восстановление термо- гидро- изоляционного покрытия | 5. Устанавливать внутренние системы водоснабжения (1.11; 1.12; 1.13; 2.1; 2.3; 2.5; 2.7: 2.8; 2.9; 2.10;2.11; 2.12; 3.5; 3.9; 3.10; 3.11; 5.16; 5.18) | 5.1 Работы по подготовке к процессу установки систем водоснабжения (отключение и снижение давления в системе, слив воды) осуществлены с соблюдением норм по охране здоровья и безопасности труда; 5.2 Разметка трасс трубопровода осуществлена в соответствии с проектом и рабочим заданием; 5.3 Прокладка водопроводных труб через стены и полы осуществлена с соблюдением действующих технических нормативов; 5.4 Позиционирование и крепление распределительных трубопроводов и соединительных стояков осуществлено в соответствии с проектом и ситуацией на рабочем месте; 5.5 Запорная/ регулировочная арматура установлена на трубопроводе в соответствии с проектом; 5.6 Внутреннее противопожарное оборудование установлено в соответствии с действующими нормативами; 5.7 Внутренние установки подключены к внешним источникам подачи воды в соответствии с требованиями проекта; 5.8 Водомерные узлы установлены в соответствии с действующими нормативами; 5.9 Проверка качества монтажа и подключений осуществлена в соответствии с требованиями технологического процесса и действующими нормативами; 5.10 Водопроводные системы заполнены водой, опрессованы и продезинфицированы в соответствии с действующими техническими нормативами; 5.11 Дефекты санитарно-технического оборудования выявлены визуально и с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов; 5.12 Дефекты устранены незамедлительно, путём выявления и устранения причин их появления; 5.13 Термоизоляционное и антикоррозийное покрытие нанесено в соответствии с требованиями проекта; |
| Обязанность 6: Завершение рабочего процесса Задание 6.1: Восстановление земельного покрытия на месте проведения работ Задание 6.2: Очистка рабочего инструмента Задание 6.3: Проверка функциональности электромеханических инструментов Задание 6.4: Устранение незначительных дефектов в работе инструментов Задание 6.5: Возврат инструментов и материалов на склад Задание 6.6: Уборка рабочего места Задание 6.7: Герметизация точек доступа в подвальные помещения (окон, дверей) Задание 6.8: Вывоз отходов карбида в специально отведённые места Задание 6.9: Предоставление отчёта о выполненной работе начальству и клиенту (в письменной или устной форме) | 6. Устанавливать внутренние канализационные системы (1.11; 1.12; 1.13; 2.1; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.11; 3.5; 3.9; 5.16) | 6.1 Работы по подготовке к установке канализационных систем (отключение и снижение давления, слив воды из системы) осуществлены с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 6.2 Разметка трасс трубопровода осуществлена в соответствии с проектом и рабочим заданием; 6.3 Прокладка канализационных труб через стены и полы осуществлена с соблюдением действующих технических нормативов; 6.4 Позиционирование, крепление и подключение вертикальных и горизонтальных канализационных стояков к коллекторным трасам осуществлено с соблюдением угла уклона и в соответствии с проектом; 6.5 Системы отвода сточных вод установлены в соответствии с требованиями проекта; 6.6 Внутренние канализационные трубы подключены к внешней системе в соответствии с требованиями проекта; 6.7 Канализационная система заполнена водой, герметичность соединения труб и креплений внимательно проверена, трубопровод промыт посредством быстрого слива воды из системы в соответствии с действующими техническими нормативами; 6.8 Обнаруженные дефекты, а также причины их возникновения незамедлительно устранены; 6.9 Термоизоляционное и антикоррозийное покрытие нанесено в соответствии с требованиями проекта; |
|  | 7. Устанавливать отопительные системы (2.10; 2.11; 2.12; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 5.14; 5.15; 5.18) | 7.1 Место расположения отопительного оборудования определено в соответствии с инструкциями по монтажу и требованиями проекта; 7.2 Отопительное оборудование установлено в соответствии с требованиями проекта и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 7.3 Системы подачи и отвода воды установлены в соответствии с требованиями проекта и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 7.4 Обогреватели подключены к трубопроводам в соответствии с требованиями проекта и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 7.5 Отопительная система заполнена водой, и опрессована в соответствии с требованиями проекта и/или действующими техническими нормативами; 7.6 Дефекты оборудования выявлены визуально и при помощи соответствующих контрольно-измерительных приборов; 7.7 Обнаруженные дефекты, а также причины их возникновения незамедлительно устранены; 7.8 Термоизоляционное и антикоррозийное покрытие нанесено в соответствии с требованиями проекта; 7.9 Отопительное оборудование отрегулировано в соответствии с его функциональными параметрами и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; |
|  | 8. Устанавливать солнечные системы отопления (2.10; 2.11; 3.5; 3.10; 3.11; 3.13) | 8.1 Место расположения систем солнечного отопления определено в соответствии с инструкциями по монтажу и/или требованиями проекта; 8.2 Солнечные батареи собраны и установлены в соответствии с техническими инструкциями производителя и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 8.3 Солнечные батареи подсоединены к внутренним системам водоснабжения / отопления с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 8.4 Правильность сборки внимательно проверена в соответствии с требованиями проекта и стандартами качества; 8.5 Система солнечного отопления опрессована в соответствии с требованиями проекта и/или действующими техническими нормативами; 8.6 Дефекты оборудования выявлены визуально и с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов; 8.7 Обнаруженные дефекты, а также причины их возникновения незамедлительно устранены; 8.8 Система солнечного отопления отрегулирована в соответствии с её функциональными параметрами и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; |
|  | 9. Устанавливать санитарно-техническое оборудование и аксессуары (4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8) | 9.1 Места установки санитарно-технического оборудования подготовлены в соответствии с инструкциями по монтажу; 9.2 Сборка санитарно-технического оборудования и аксессуаров осуществлена в соответствии с инструкциями производителя; 9.3 Монтаж санитарно-технического оборудования и аксессуаров осуществлён в соответствии с инструкциями по монтажу и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 9.4 Соединительные трубы санитарно-технического оборудования и аксессуаров подсоединены к дренажной сети с соблюдением инструкций по монтажу; 9.5 Проверка качества выполненных работ осуществлена поэтапно и по завершению работ в соответствии с требованиями указанными в инструкции по монтажу; 9.6 Регулировка санитарно-технического оборудования и аксессуаров осуществлена в соответствии с их функциональными параметрами; 9.7 Обнаруженные дефекты, а также причины их возникновения незамедлительно устранены с применением соответствующих приёмов; |
|  | 10. Монтировать/ демонтировать контрольно-измерительные приборы (5.11; 5.12; 5.13) | 10.1 Контрольно-измерительные приборы демонтированы с осторожностью и с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; 10.2 Контрольно-измерительные приборы переданы уполномоченным органам для осуществления технического тестирования; 10.3 Монтаж контрольно-измерительных приборов осуществлён в соответствии с требованиями инструкций по сборке, а их работоспособность тщательно проверена; |
|  | 11. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт санитарно-технического оборудования (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17) | 11.1 Проверка работоспособности санитарно-технического оборудования, аксессуаров и контрольно-измерительных приборов осуществлена периодически в соответствии с планом-графиком технического обслуживания; 11.2 Информация, полученная вследствие проверки, тщательно структурирована и занесена в журнал учёта технического обслуживания; 11.3 Санитарно-технические системы тщательно очищены и промыты, а их составные элементы смазаны с применением соответствующих методов проведения данного типа работ; 11.4. Причины возникновения неисправностей внимательно проанализированы, а методы и способы их устранения адаптированы к конкретной ситуации на рабочем месте; 11.5 Замена изношенных / вышедших из строя элементов санитарно-технического оборудования осуществлена в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; |
|  | 12. Осуществлять капитальный ремонт санитарно-технического оборудования (2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 4.1; 5.4; 5.5; 5.7; 5.10) | 12.1 Санитарно-техническое оборудование и аксессуары внимательно проверены, а функциональные отклонения в их работе проанализированы в соответствии с технической документацией и инструкциями по эксплуатации; 12.2 Дефекты локализованы в зависимости от проявленных характерных отклонений, соответствующая информация оперативно доведена до сведения начальства; 12.3 Работы по демонтажу, ремонту, замене, монтажу повреждённых деталей и узлов осуществлены в соответствии с техническими инструкциями и планом выполнения работ; 12.4 Правильность проведения ремонтных работ проверена в соответствии с требованиями проекта; 12.5 Санитарно-технические сети протестированы и отрегулированы в соответствии с планом по выполнению работ и действующими техническими нормативами с использованием соответствующих контрольно измерительных приборов; |
|  | 13. Обеспечивать качество выполняемых работ (2.10; 2.11; 3.9; 4.6; 4.7) | 13.1 Требования к качеству запланированных работ внимательно определены, в соответствии с проектом; 13.2 Меры по обеспечению качества запланированных работ предприняты с ответственностью; 13.3 Оценка качества выполненных работ осуществлена в соответствии с техническими параметрами, предусмотренными проектом. |