Приложение № 1 к Приказу Министерства Экономики № 87 от 04.05.2015 СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ Электрогазосварщик- врезчик Код по К3РМ: 7212 Область занятости: Промышленность Код профессии: 12903 (721203 в соответствии с КЗРМ 006-14) Наименование профессии: Электрогазосварщик-врезчик Стандарт занятости разработан: Силвиу Афтени, начальник проектного бюро, ООО „Berhord”; Думитру Бодяну, инженер-сварщик, консультант, АО „Incomaș”; Николай Чубашенко, главный инженер, АО „Agromașina”. Координирован: О.О. «Институт развития профессиональных компетенций IFCP» Стандарт занятости валидирован: Георгий Гангура, главный трудовой инспектор, профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РМ, председатель Комиссии по оценке и валидации; Борис Бабич, председатель профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РМ, член Комиссии по оценке и валидации; Вячеслав Цапу, др. тех. наук, конференциар, ГАУМ, член Комиссии по оценке и валидации. Ответственность за содержание стандарта занятости лежит на Секторальном комитете по профессиональной подготовке в непищевой промышленности

Описание профессии

Электрогазосварщик-врезчик — это квалифицированный рабочий, который специализируется на выполнении сварочных работ, а именно, осуществлении неразъемных соединений из двух или более деталей, с применением специального оборудования и инструментов, указанных в технической документации.

В результате своей деятельности электрогазосварщик-врезчик производит широкую гамму изделий, сварных деталей, узлов, конструкций, профилей, труб и других компонентов, используемых в различных областях промышленности, таких как: простые и сложные металлические конструкции, подъемные установки, водогазотрубопроводы, котлы для горячей воды и др.

В рамках своей профессиональной деятельности Электрогазосварщик-врезчик выявляет, проверяет и использует оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения сварочных соединений, в зависимости от избранного метода сварки, а также технологических спецификаций, указанных в технической документации; подготавливает оборудование и рабочие материалы для выполнения сварочных работ, в зависимости от специфики конструкции и технических характеристик материалов, подлежащих сварке; транспортирует полуфабрикаты и готовые изделия, соблюдая меры безопасности при выполнении данного типа работ; осуществляет различные виды сварочных работ в зависимости от конструктивных и функциональных характеристик изготавливаемых конструкций. Все работы, связанные с профессиональной деятельностью, выполняются электрогазосварщиком-врезчиком в соответствии с требованиями стандартов SM SR EN ISO 4063:2012.

Электрогазосварщик-врезчик осуществляет свою трудовую деятельность в специализированных цехах открытого или закрытого типа, на строительных площадках и ремонтных мастерских, огражденных и обозначенных в соответствии с действующими правовыми нормами. Место проведения работ может быть подвержено различного рода ситуациям риска общего характера, таким как: вредная среда, загрязняющие вещества, выделения вредных газов, радиация, поражение электрическим током, взрыв баллонов, содержащих кислород и углекислый газ, а также падение с высоты. Вследствие осуществления работ в подобных условиях рабочий может быть подвержен таким опасностям как: отравление вредными газами, радиация, ожоги, поражение электрическим током, падение с высоты, поражение зрения, удары и др. электрогазосварщик-врезчик должен знать и соблюдать правила охраны здоровья, безопасности труда, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов SM SR EN ISO 15012:2012; SM SR EN 175:2010.

Для успешного выполнения своих рабочих заданий, Электрогазосварщик-врезчик, владеет и умеет применять наиболее важные методы сварочных работ, такие как: 111-ручная дуговая сварка покрытым электродом (РСЭ); 131-дуговая сварка металлическим (плавким) электродом в инертных газах (МИГ); 135-дуговая сварка металлическим (плавким) электродом в активных газах (МАГ); 141-дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах с присадной проволокой или без нее (ВИГ), в то время как высококвалифицированные сварщики или специализирующиеся на определенных сварочных и смежных работах должны еще знать и уметь применять и такие методы резки/сварки как например: 121-дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (СФ); 136-дуговая сварка порошковой проволокой с защитой активным газом (ПАГ); 137-дуговая сварка порошковой проволокой в инертных газах (ПИГ); 138-дуговая сварка порошковой проволокой с металлическим наполнителем в активном газе; 151-плазменная сварка и др.

Электрогазосварщик-врезчик знает составные элементы и принцип работы режущего/сварочного оборудования (оборудование для электродуговой сварки MIG, MAG, TIG, оборудование для газовой сварки, оборудование для сварки материалов из пластмассы, автоматические сварочные машины и аппараты, трансформаторы, преобразователи, реостаты, плазменные и газокислородные резаки, электродуговые резаки), а также владеет практическими навыками работы с ними. Кроме того, Электрогазосварщик-врезчик знает и умеет правильно использовать рабочие инструменты, приспособления, материалы (механические инструменты, зажимные устройства, приспособления для управления деталями, приборы для регулирования и измерения давления, электроды, черные/цветные металлы, комплектующие, индивидуальные средства защиты) необходимые в процессе выполнения работ, основываясь на стандартах: SM SR EN 62135:2014; SM SR EN 60974:2010; SM SR EN ISO 9539:2012; SM SR EN 1256:2012; SM SR EN 25822:2012; SM SR EN ISO 2503:2012; SM SR EN 1326:2012.

Для выполнения своих рабочих заданий на надлежащем уровне электрогазосварщик-врезчик владеет основными знаниями в электротехнике, математике, геометрии, физике, химии, информационных технологиях; владеет основными технологическими процессами сварки/резки различных металлов, знает типы электродов,  типы материалов подлежащих сварке и их свойства, владеет практическими навыками чтения чертежей, выбора и поддержания соответствующих режимов и параметров резки/сварки, выявления дефектов выявленных в процессе работы, организации процесса работы, работы в команде и др. Кроме этого, рабочий соблюдает дисциплину на рабочем месте, проявляет настойчивость и творчество на рабочем месте, заботу о имуществе предприятия,  ловкость рук, оперативность и эффективность в исправлении дефектов, устойчивость к неблагоприятным условиям труда, а также обладает хорошим  здоровьем и способностью концентрировать внимание.

Электрогазосварщик-врезчик соблюдает требования к качеству выполняемых работ и несет полную ответственность за выполненные сварочные работы в соответствии с требованиями стандартов: SM SR EN ISO 3834:2012. Сварочные работы играют важную роль в машиностроении, промышленном и гражданском строительстве, судостроении, равно как и в других отраслях, именно по этой причине профессионализм и ответственность электрогазосварщика-врезчика определяет, в значительной степени, качество и долговечность сварных конструкций.

Соответствующие ключевые компетенции

| №. | Ключевые компетенции | Уровень востребованности | Проявление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |  |
|  | Общение на румынском языке | x |  |  | В процессе адекватной передачи/ восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуацияй, для успешного сотрудничества с коллегами/ руководством, для правильной интерпретации инструкций/ соответствующих нормативных актов/ текстов технического содержания, в процессе подготовки/самоподготовки и т.д. |
|  | Общение на родном языке и иностранных языках |  |  | x | В процессе адекватной передачи / восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций (технические инструкции, ведение диалога в профессиональной сфере и т.д.). |
|  | Компетенции в области математики, науки и техники | x |  |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством понимания и использования базовых математических операций и их свойств для эргономичного решения проблем, выявления причинно-следственных связей в вопросах успеха и провала в профессиональной области, построения наиболее оптимальной схемы личностного поведения в вопросах взаимодействия с окружающими и использования технологических инструментов. |
|  | Цифровые компетенции |  | x |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования передовых достижений цифровых технологий и информационных ресурсов в профессиональных целях на рабочем месте, а также для обучения / самообучения и отдыха. |
|  | Учить учиться | x |  |  | В процессе подготовки/самоподготовки, из разных источников, самостоятельно / в команде, с целью обеспечения качества трудовой деятельности, повышения уровня ее эффективности, предвосхищая достижения и новшества технического прогресса. |
|  | Социальные и гражданские | x |  |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством конструктивного общения и сотрудничества; действий по защите окружающей среды и состояния здоровья потребителя, в проявлении уважения к государственным символам, профессии / делу, компании / рабочему месту, семье, коллегам по работе и руководству. |
|  | Инициативы и предпринимательства |  | x |  | В профессиональной деятельности: посредством анализа соотношения «затраты-выгоды», «запросы – возможности» с целью принятия адекватных решений на рабочем месте / за его пределами / в повседневной жизни, разработки и внедрения какого-либо проекта, выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и рисков в какой-либо конкретной деятельности. |
|  | Самовыражение и осознание культурных ценностей |  |  | x | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования художественных средств в целях самопознания и самовыражения, проявления уважения к искусству других культур, выявления экономических возможностей и использования художественных средств на рабочем месте и творческого самовыражения на рабочем месте, проявления уважения к разнообразию личностных ценностей представителей других культур. |

Общие компетенции

- Улучшение и оптимизация методов и процедур, используемых в процессе обработки материалов, подлежащих сварке.

- Анализ технической документации с целью соблюдения нормативов по выполнению работ, связанных с обработкой материалов, подлежащих сварке.

- Эффективное управление материальными и человеческими ресурсами.

- Бережный уход за инструментами, оборудованием и поддержание их в рабочем состоянии.

- Соблюдение соответствующей правовой и нормативной базы при исполнении служебных обязанностей.

- Применение стандартов качества.

- Эффективное управление чрезвычайными ситуациями и ситуациями повышенного риска.

- Осуществление действий в полном соответствии с профессиональными требованиями и ценностями для достижения оптимальных результатов на рабочем месте.

- Применение положений законодательства в области охраны здоровья, безопасности труда и противопожарной защиты.

- Применение в профессиональной деятельности норм и правил защиты окружающей среды.

Содержание стандарта занятости

| Атрибуции (содержащиеся в профиле занятости) Рабочие задания (содержащиеся в профиле занятости) | Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями | Показатели эффективности |
| --- | --- | --- |
| Атрибуция 1.01: Организация рабочего процесса Задание 1.а: Принятие участия в инструктажах по охране здоровья, безопасности труда и противопожарной безопасности Задание 1.b: Анализ рабочего задания Задание 1.c: Анализ чертежей и технических рисунков Задание 1.d: Выбор специальной рабочей и защитной одежды Задание 1.e: Планирование последовательности выполнения работ Задание 1.f: Планирование сроков выполнения работ по резке/сварке Задание 1.g: Координирование рабочего процесса с коллегами по работе Задание 1.h: Обучение новых работников на рабочем месте Задание 1.i: Контроль за выполнением рабочих заданий и соблюдением правил охраны здоровья и безопасности труда новыми сотрудниками Задание 1.j: Ознакомление с новыми технологиями, оборудованием и правилами Задание 1.k: Разработка предложений по улучшению рабочего процесса Атрибуция 2.01: Подготовка к осуществлению работ по резке/сварке материалов Задание 2.а: Изучение инструкций по охране здоровья и безопасности труда характерных рабочему заданию Задание 2.б: Получение допуска на выполнение особо сложных работ/в опасных условиях Задание 2.c: Выбор рабочего оборудования, инструментов и материалов Задание 2.d: Проверка рабочего места, оборудования и инструментов (условия труда, наличие повреждений, утечек газа) Задание 2.e: Информирование начальства в отношении обнаруженных неполадок Задание 2.f: Устранение обнаруженных неполадок (изоляция кабелей, заземление) Задание 2.g: Монтаж защитного ограждения Задание 2.h: Транспортировка оборудования, инструментов и материалов на рабочее место Задание 2.i: Эргономизация оборудования, инструментов и рабочих материалов Задание 2.j: Подключение вентиляционной системы Задание 2.k: Заправка сварочного/режущего оборудования расходными материалами (газы, проволока, электроды, охлаждающая жидкость) Задание 2.l: Подключение сварочного/режущего оборудования к источникам питания Задание 2.m: Установка режимов резки/сварки Задание 2.n: Разметка мест резки материалов Задание 2.o: Осуществление предсварочной обработки деталей (удаление заусениц, ржавчины, окислений, жирных пятен) Задание 2.p: Резка материалов, подлежащих сварке Задание 2.q: Удаление алюминиевого покрытия у полуфабрикатов из пластмассы Задание 2.r: Выбор подходящего положения для выполнения сварочных работ Атрибуция 3.01: Осуществление работ по резке/сварке материалов Задание 3.а: Резка материалов, подлежащих сварке (кислородная, электродуговая, плазменная) Задание 3.b: Прихватка деталей Задание 3.c: Выполнение коренного шва Задание 3.d: Выполнение основного шва Задание 3.e: Удаление шлака со сварочного шва Задание 3.f: Снятие остаточного сварочного напряжения и деформаций Задание 3.g: Проверка качества проделанной работы (соединения, сварочный шов) Задание 3.h: Устранение обнаруженных дефектов Атрибуция 4.01: Обслуживание сварочного/режущего оборудования и инструментов Задание 4.а: Визуальный осмотр целостности оборудования, изоляции, кабелей, шлангов и расходных материалов Задание 4.b: Замена поврежденных частей сварочного/режущего оборудования Задание 4.c: Осуществление мелкого ремонта Задание 4.d: Защита сварочного/режущего оборудования от воздействия окружающей среды Задание 4.e: Хранение сварочного/режущего оборудования, представляющего опасность, в специально отведенных местах Задание 4.f: Замена расходных материалов (насадки, стандартные изоляторы, газовые линзы) Задание 4.g: Регистрация неполадок в эксплуатационной документации Атрибуция 5.01: Завершение рабочего процесса Задание 5.a: Отключение сварочного/ режущего оборудования от источников питания Задание 5.b: Продувка шлангов Задание 5.c: Очистка сварочного/режущего оборудования и инструментов Задание 5.d: Уборка рабочего места (удаление сварочного шлака, сматывание электрических кабелей) Задание 5.e: Демонтаж защитного ограждения Задание 5.f: Транспортировка отходов в специально отведенные места Задание 5.g: Передача на хранение готовых изделий, заготовок, полуфабрикатов Задание 5.h: Отчет руководству о проделанной работе Задание 5.i: Регистрация осуществленных работ в специальном журнале Задание 5.j: Очистка специальной рабочей и защитной одежды | Эффективно организовывает рабочий процесс (1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 1.f; 1.j; 1.k; 2.c) | Электрогазосварщик-врезчик: Предпринимает меры по охране здоровья и безопасности труда в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; Применяет знания и практические навыки в соответствии с тенденциями развития сферы обработки материалов подлежащих сварке; Определяет цели, а также действия по их достижению и устанавливает сроки их выполнения в соответствии с рабочим заданием; Определяет оборудование, инструменты и материалы в соответствии с типом запланированных работ, технологической картой и чертежом; Применяет средства индивидуальной защиты в соответствии со спецификой предусмотренных работ; Обеспечивает необходимые условия труда, посредством консультаций с техническим персоналом из вспомогательных служб; Определяет количество необходимых материалов в соответствии с рабочим заданием; Получает/сдает инструменты и рабочие материалы в соответствии с установленными на предприятии процедурами; Разрабатывает предложения по повышению эффективности рабочего процесса в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места. |
|  | Рационально организовывает рабочее место (2.d; 2.i; 5.f) | Определяет особенности рабочего места, принимая во внимание все важные аспекты трудовой деятельности; Проверяет техническое состояние оборудования и инструментов в соответствии с инструкциями и правилами их эксплуатации; Обеспечивает рабочее место необходимыми материалами и полуфабрикатами, бесперебойно и по необходимости; Располагает эргономично оборудование, инструменты и материалы на рабочем месте в соответствии с рабочими инструкциями и последовательностью их использования; |
|  | Согласовывает рабочие действия с начальством и коллегами (1.g; 1.h; 1.i; 2.e; 4.g; 5.h) | Информирует руководство в отношении выявленных недостатков на рабочем месте в соответствии с внутренними процедурами и с соблюдением субординации; Координирует с руководством неясности в отношении полученного задания и инструкций; Доводит до сведения руководства результаты относительно проделанной работы и использованных/оставшихся материалов; Осуществляет наставничество над новыми сотрудниками (подчиненными), принимая во внимание специфику делегируемых им заданий; Осуществляет контроль за выполнением трудовых обязанностей новыми сотрудниками (подчиненными) в соответствии с задачами, поставленными перед бригадой и каждым рабочим в отдельности. |
|  | Обеспечивает безопасность рабочего процесса и места (2.a; 2.b; 2.f; 2.g; 2.j) | Осваивает меры по охране здоровья и безопасности труда посредством инструктажей и получения наряда-допуска для выполнения работ повышенной сложности или в особо опасных местах; Проверяет целостность электрических кабелей и заземления; Монтирует защитные сооружения и ограждения с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда в зонах повышенного риска; Устанавливает средства оповещения и предупреждения согласно существующим требованиям; Удаляет пыль, оксиды и газы при помощи вентиляционных систем или газоуловителей; Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с правилами по охране здоровья и безопасности труда. |
|  | Подготавливает сварочное/режущее оборудование для работы (2.d; 2.k; 2.l; 2.m) | Подбирает сварочное/режущее оборудование с учетом его функциональных характеристик; Заправляет сварочное/режущее оборудование вспомогательными материалами; Подключает сварочное/режущее оборудование к источникам питания, необходимым для осуществления технологического процесса, с учетом их технических характеристик и с соблюдением правил охраны здоровья и безопасности труда; Определяет и устанавливает параметры режимов резки/сварки в соответствии с требованиями технологического процесса; Регулирует параметры режимов резки/сварки при помощи контрольно-измерительных приборов рабочего оборудования. |
|  | Подготавливает материалы и детали для резки/сварки (2.n; 2.o; 2.q; 2.p) | Размечает места резки материалов в соответствии с размерами, указанными в чертеже, сокращая до минимума потери материала; Отрезает материалы, вручную или механическим способом, согласно разметке, используя соответствующие инструменты и приспособления; Подготавливает места сварки в соответствии с требованиями технологического процесса; Очищает поверхность деталей согласно рабочим инструкциям, применяя соответствующие материалы; Располагает сварные детали в соответствии с чертежами, применяя соответствующие крепежные приспособления. |
|  | Осуществляет работы по резке/сварке материалов (2.r; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d) | Выбирает наиболее подходящее положение для выполнения работ по резке/сварке материалов в соответствии с требованиями технологического процесса и с учетом специфики запланированных работ; Осуществляет предварительный нагрев деталей, подверженных сварке (по необходимости) в соответствии с указаниями технической документации; Определяет степень нагрева деталей с помощью термокарандаша или контактного термометра; Осуществляет прихватку деталей точками или прерывистым швом в соответствии с требованиями технологического процесса; Накладывает швы на соединяемые детали в соответствии с требованиями и технологического процесса; Выполняет сварочный шов, в положении, указанном в технологическом процессе; Осуществляет операции по резке/сварке материалов с учетом особенностей выбранного режима работы, геометрии деталей, толщины материала, соблюдая параметры процесса, указанные в технологической документации. |
|  | Осуществляет операции, следующие за процессом резки/сварки (3.e; 3.f) | Зачищает края отрезных деталей, используя соответствующие методы и инструменты; Зачищает места прихватки и прерывистые швы, используя соответствующие методы и инструменты; Удаляет шлак, примеси, раковины, трещины, брызги и другие видимые дефекты после наложения каждого шва, используя соответствующие методы и инструменты; Осуществляет процесс снятия напряжения, соблюдая требования технологического процесса; Осуществляет процесс снятия деформации полученной в результате сварки деталей, применяя соответствующие методы и соблюдая требования технологического процесса. |
|  | Устраняет дефекты сварных швов и сварных соединений (3.h) | Сортирует бракованные изделия и изолирует их в специально оборудованные места; Анализирует выявленные дефекты и анализирует возможные причины, а также возможность их устранения. Устраняет выявленные дефекты, в зависимости от их сложности, в соответствии с процедурами администрирования некондиционных деталей; Бракует детали с дефектами, не подлежащими устранению, и изолирует их в соответствии с установленными процедурами. |
|  | Транспортирует оборудование, материалы, полуфабрикаты и сварные изделия (2.h; 5.g) | Осваивает процесс транспортировки и перемещения оборудования, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий; Выбирает средства транспортировки, адаптированные к форме, размерам и габаритам груза; Транспортирует оборудование, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия к месту работы или склад, по указанному маршруту, соблюдая правила транспортировки и нормы охраны здоровья и безопасности труда; Складирует оборудование, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия в специально оборудованные места в соответствии с внутренними правилами. |
|  | Осуществляет техническое обслуживание сварочного/режущего оборудования и инструментов (4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 4.f) | Проверяет техническое состояние и целостность режущего/сварочного оборудования и аксессуаров в соответствии с планом выполнения данного типа работ; Классифицирует и регистрирует выявленные дефекты в журнале учета; Производит замену расходных материалов и изношенных/поврежденных деталей в соответствии с правилами их эксплуатации; Осуществляет мелкий ремонт и техническое обслуживание оборудования и рабочих инструментов в соответствии с техническими инструкциями и с соблюдением правил охраны здоровья и безопасности труда; Отбирает и передает ремонтным службам поврежденное оборудование и аксессуары с повышенным уровнем износа в соответствии с установленными процедурами; Обеспечивает соответствующие условия защиты оборудования от воздействия внешних факторов в соответствии с правилами эксплуатации. |
|  | Осуществляет пост операционные действия (5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e 5.j) | Демонтирует защитные сооружения и ограждения с соблюдением мер по охране здоровья и безопасности труда; Осуществляет продувку шлангов, соблюдая меры по охране здоровья и безопасности труда; Отключает режущее/сварочное оборудование от источников электропитания, газа, воды и др., соблюдая меры по охране здоровья и безопасности труда; Очищает инструменты, оборудование и материалы в соответствии с инструкциями и правилами по их эксплуатации; Сортирует отходы, образовавшиеся в процессе работы, по типам и категориям, и отгружает их в специально оборудованные места; Убирает рабочее место и очищает рабочую одежду и индивидуальные средства защиты, применяя соответствующие методы и соблюдая меры по охране здоровья и безопасности труда. |
|  | Обеспечивает качество выполненных работ (3.g; 5.i) | Определять стандарты качества для работ по резке/сварке материалов в соответствии с технологической картой и другими регламентирующими документами; Применяет стандарты качества для работ по резке/сварке материалов в соответствии с технологическими картами; Проверяет качество выполненных работ на всех этапах реализации, согласно проекту выполнения работ, посредством сравнения технических характеристик выполненных работ с указаниями проекта; Проверяет размеры и технические характеристики готовых изделий, применяя соответствующие измерительные инструменты; Оценивает визуально или с применением специальных инструментов качество сварочных швов в соответствии со стандартами качества из технической документации; Персонифицирует выполненные работы путем наложения личного клейма на сварочный шов; Регистрирует выполненные сварочные работы (тип работ, дата выполнения, исполнитель) в специальном журнале учета. |