Приложение № 2 к Приказу Министерства Экономики № 87 от 04.05.2015 СТАНДАРТ ЗАНЯТОСТИ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Код по К3РМ: 7412 Область занятости: промышленность Код профессии: 12989 (741203 в соответствии с КЗРМ 006-14) Наименование профессии: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Стандарт занятости разработан: Борис Карандюк, начальник лаборатории, Г.П. «Moldelectrica» Еудокия Фаденко, главный энергетик, «Floare Carpet» SA Юрий Дидиликэ, мастер, АО СЕТ 2, Кишинев Координирован: О.О. «Институт развития профессиональных компетенций» IFCP Стандарт занятости валидирован: Георгий Гангура, председатель Комиссии по оценке и валидации, главный трудовой инспектор, профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РМ; Борис Бабич, председатель профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РМ; Вячеслав Цапу, др. тех. наук, конференциар, ГАУМ. Ответственность за содержание стандарта занятости лежит на секторальном комитете непищевой промышленности

Описание профессии

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования устанавливает, налаживает и ремонтирует электрическое оборудование всех видов (электромоторы, генераторы постоянного и переменного тока, коммутационное оборудование, распределительные щиты, инструменты или их электрические компоненты и т.д.). Он осуществляет работы, связанные с подключением, отключением и проверкой трансформаторов, проверяет состояние изоляции и предохранителей средств освещения.

Деятельность электромонтера связана с повышенным уровнем риска. В связи с этим лицо, осуществляющее данный вид работ, обязано знать и применять соответствующие меры по охране здоровья и безопасности труда и владеть навыками оказания первой медицинской помощи лицам, пораженным электрическим током.

Эффективность работы каждой производственной единицы зависит от исправности электрического оборудования. Таким образом, главная задача электромонтера состоит в обеспечении оптимального и надежного функционирования, обслуживаемого им электрооборудования.

В своей каждодневной работе электромонтер использует:

- ручные средства труда (отвертку, индикатор напряжения, набор гаечных ключей, нож, плоскогубцы, молоток, микрометр, линейку, щеткодержатели, щетки-коллекторы, катушки, подшипники муфты, кабели, изоленту, смазочные средства, абразивные средства, растворители, крепления, инструменты для земляных работ);

- рабочее оборудование (электродвигатели, силовые трансформаторы, трансформаторы тока, сварочные трансформаторы, генераторы, конденсаторные установки, компрессоры, электрические преобразователи, дрель, угловую полировальную машину, сверло-молоток, пресс, устройство для извлечения деталей, горелку, паяльник, пусковые и наладочные установки (электромагнитные стартеры, выключатели, реле), защитное оборудование (автоматические выключатели, предохранители, термореле, масляные выключатели);

- КИПы (вольтметры, амперметры, мультиметры, электросчетчики и др.);

- рабочие средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки и ботинки, комбинезон, очки, защитную каску, ремень безопасности, диэлектрический коврик, защитные устройства (указатели, парапеты, ленты, изоляционные перегородки, шаблоны для разметки).

Электромонтер умеет читать электрические схемы. Также он знает: виды и особенности электроматериалов, принципы работы оборудования и инструментов, КИП-и, технологические процессы ремонта и обслуживания электрического оборудования и установок, специализированную терминологию.

Электромонтер обладает: техническим мышлением, умением легко ориентироваться в пространстве, способностью высокой концентрации внимания. Он наблюдателен и внимателен к деталям. Ловкость рук, острота зрения и слуха – это лишь некоторые личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности электромонтера.

Технический прогресс находится в постоянном движении. Помимо внедрения современных технологий, предприятия все больше внимания уделяют поиску альтернативных источников энергии. Мировая тенденция состоит в постепенном отказе от использования классических источников освещения, в пользу высокоэффективных источников света, таких как технологии LED и др. Способность к обучению техническим новшествам является важным качеством, которым должен обладать электромонтер.

Профессиональная деятельность электромонтера имеет четко определенный характер и осуществляется в соответствии с:

- его функциональными обязанностями;

- правилами, инструкциями и внутренним распорядком;

- техническими спецификациями электрического оборудования и приборов;

- правилами эксплуатации электрического оборудования и установок;

- внутренними правилами и мерами по охране здоровья и безопасности труда.

Несмотря на то что электромонтер входит в состав бригады, свои трудовые задания он выполняет самостоятельно.

В связи с тем, что электромонтер осуществляет свою профессиональную деятельность в условиях повышенного риска, особое внимание уделяется его физическому состоянию. Он вынослив к колебаниям высоких температур, к локальному перенапряжению мышц рук и предплечий, к работе в наклонном состоянии и к длительному нахождению тела в неудобном положении.

Соответствующие ключевые компетенции

| №. | Ключевые компетенции | Уровень востребованности | Проявление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высо-кий | Сред-ний | Низ-кий |  |
|  | Общение на румынском языке | x |  |  | В процессе адекватной передачи / восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций, для успешного сотрудничества с коллегами / руководством, для правильной интерпретации инструкций / соответствующих нормативных актов / текстов технического содержания, в процессе подготовки/ самоподготовки и т.д. |
|  | Общение на родном языке и иностранных языках |  |  | x | В процессе адекватной передачи / восприятия письменных и устных сообщений в контексте различных профессиональных ситуаций (технические инструкции, ведение диалога в профессиональной сфере и т.д.). |
|  | Компетенции в области математики, науки и техники | x |  |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством понимания и использования базовых математических операций и их свойств для эргономичного решения проблем, выявления причинно-следственных связей в вопросах успеха и провала в профессиональной области, построения наиболее оптимальной схемы личностного поведения в вопросах взаимодействия с окружающими и использования технологических инструментов. |
|  | Цифровые компетенции |  | x |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования передовых достижений цифровых технологий и информационных ресурсов в профессиональных целях на рабочем месте, а также для обучения / самообучения и отдыха. |
|  | Учить учиться | x |  |  | В процессе подготовки/ самоподготовки, из разных источников, самостоятельно / в команде, с целью обеспечения качества трудовой деятельности, повышения уровня ее эффективности, предвосхищая достижения и новшества технического прогресса. |
|  | Социальные и гражданские | x |  |  | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством конструктивного общения и сотрудничества; действий по защите окружающей среды и состояния здоровья потребителя, в проявлении уважения к государственным символам, профессии / делу, компании / рабочему месту, семье, коллегам по работе и руководству. |
|  | Инициативы и предпринимательства |  |  | x | В профессиональной деятельности: посредством анализа соотношения «затраты-выгоды», «запросы – возможности» с целью принятия адекватных решений на рабочем месте / за его пределами / в повседневной жизни, разработки и внедрения какого-либо проекта, выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и рисков в какой-либо конкретной деятельности. |
|  | Самовыражение и осознание культурных ценностей |  |  | x | В профессиональной деятельности / процессе повышения квалификации / профессиональных и межличностных отношениях: посредством использования художественных средств в целях самопознания и самовыражения, проявления уважения к искусству других культур, выявления экономических возможностей и использования художественных средств на рабочем месте и творческого самовыражения на рабочем месте, проявления уважения к разнообразию личностных ценностей представителей других культур. |

Общие компетенции

- Рациональная организация рабочего места;

- Применение результатов технического прогресса и тенденций развития энергетической сферы в профессиональной деятельности;

- Разработка и анализ технической документации с целью обеспечения соблюдения технических норм в процессе выполнения работ;

- Соблюдение соответствующих законодательных, нормативно-регулятивных актов в процессе исполнения профессиональных обязанностей;

- Общение в различных обстоятельствах с другими членами команды и с вышестоящими руководителями, с использованием характерного для данной сферы профессионального языка;

- Применение процедур контроля качества;

- Деятельность в соответствии с профессиональными требованиями и ценностями с целью получения оптимального результата на рабочем месте;

- Эффективное использование материальных, человеческих и временных ресурсов;

- Применение правил охраны здоровья и труда, а также мер противопожарной защиты;

- Эффективные действия в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях повышенного риска;

- Применения норм и мер защиты окружающей среды.

Содержание стандарта занятости

| Атрибуции (содержащиеся в профиле занятости) Рабочие задания (содержащиеся в профиле занятости) | Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями | Показатели эффективности |
| --- | --- | --- |
| Атрибуция 1.01: Подготовка к работе Задание 1.а: Применение рабочего оборудования и средств индивидуальной защиты Задание 1.b: Участие в совещаниях по планированию, совместно со специалистом по энергетике, ответственным за данный сектор Задание 1.c: Анализ наряда на выполнение работ Задание 1.d: Анализ электрических схем Задание 1.e: Принятие участия в инструктажах по охране здоровья, безопасности труда, проводимых периодически на рабочем месте Задание 1.f: Отбор инструментов, материалов и деталей для работы Задание 1.g: Отключение электрооборудования от источника питания Задание 1.h: Маркировка места проведения работ (предупреждающими и запрещающими знаками) Задание 1.i: Проверка наличия напряжения на месте проведения работ Задание 1.j: Подключение мобильного устройства для поиска короткого замыкания к розетке заземления Задание 1.k: Согласование работ с коллегами по команде (т.е. слесарем, сварщиком и т.д.) Задание 1.l: Предложение новых решений для проблем, связанных с рациональным использованием инструментов и других ресурсов, принадлежащих предприятию Атрибуция 2.01: Выявление неисправностей в электрических установках и оборудовании Задание 2.a: Анализ нарушений, выявленных пользователями. Задание 2.b: Визуальный осмотр пусковой установки (т.е. на предмет наличия обугленных контактов/проводов, отключенного теплового реле и т.д.) Задание 2.c: Визуальный осмотр контактной клеммы (т.е. на предмет отсутствия короткого замыкания между фазами и корпусом двигателя) Задание 2.d: Демонтаж электрических установок и оборудования Задание 2.e: Разборка электрических установок и оборудования Задание 2.f: Проверка целостности обмотки двигателя Задание 2.g: Визуальный осмотр целостности связи с розеткой заземления Задание 2.h: Проверка прочности изоляции между обмоткой и статором Задание 2.i: Проверка наличия изоляции между катушками / катушками и каркасом Задание 2.j: Снятие муфты мотопомпы Задание 2.k: Проверка ротора во время холостого хода вручную и под напряжением (на отсутствие воздушных зазоров, посторонних шумов) Задание 2.l: Подсчет количества электроэнергии потребленной каждой обмоткой Задание 2.m: Визуальный осмотр колец, коллектора щеток и щеткодержателей (на наличие трещин, износа щетки и т.д.) Задание 2.n: Определение неисправности и степени износа деталей и сборочных узлов в соответствии с их техническими параметрами Задание 2.o: Определение вида вмешательства Задание 2.p: Составление списка всего необходимого для проведения ремонтных работ Задание 2.q: Информирование вышестоящего руководителя о материалах, необходимых для проведения ремонтных работ Атрибуция3.01: Ремонт электрических установок и оборудования Задание 3.a: Чистка дугогасительной камеры масляного выключателя* Задание 3.b: Визуальный осмотр контактного стержня масляного электровыключателя (т.е. на отсутствие металлических капель, трещин и т.д.) * Задание 3.c: Замена контактного стержня* Задание 3.d: Замена неисправных деталей пусковых установок (например, катушек, контактов, предохранителей, изоляторов, и т.д.) Задание 3.e: Чистка контактов электрооборудования Задание 3.f: Очистка компонентов электромагнитного стартера (например, ферромагнитного сердечника, реле, силовых контакторов и т.д.) Задание 3.g: Проверка эксплуатационных параметров электронных преобразователей (например, частота, напряжение и т.д.) Задание 3.h: Замена неисправных деталей электрооборудования (например, крышек, вентиляторов, защитных покрытий, щеток и т.д.) Задание 3.i: Замена уплотнений на силовых трансформаторах * Задание 3.j: Замена ротора и подшипников Задание 3.k: Удаление влаги из электрических установок и оборудования (например, с помощью сушки, нагрева и т.д.) Задание 3.l: Замена на установках и оборудовании провода подключения к розетке заземления Задание 3.m: Тестирование отремонтированного оборудования на холостом ходу (вручную и под напряжением) Задание 3.n: Центрирование оси ротора и насоса (с целью устранения вибрации, посторонних шумов) Задание 3.o: Регулировка концевых выключателей клапанов и электрических талей Задание 3.p: Регулировка масляного выключателя в соответствии с техническими параметрами * Задание 3.q: Проверка под напряжением агрегата мотопомпа Задание 3.r: Регулировка расстояния между полумуфтами мотопомпы Атрибуция 4.01: Выполнение ремонтных работ кабельных сетей ** Задание 4.a: Установление поврежденного кабеля и места повреждения Задание 4.b: Обеспечение доступа к поврежденному сегменту кабеля (путем вскапывания) Задание 4.c: Удаление поврежденного сегмента кабеля Задание 4.d: Резка нового сегмента кабеля Задание 4.e: Одевание пиротермической трубы Задание 4.f: Ослабление концов кабеля для осуществления соединения муфт Задание 4.g: Соединение проводов кабеля с помощью муфт Задание 4.h: Крепление муфт Задание 4.i: Изоляция муфты с помощью пиротермической трубы Задание 4.j: Испытание кабеля повышенным напряжением тока Задание 4.k: Покрытие кабеля (песком, кирпичом, грунтом) Атрибуция 5.01: Обслуживание оборудования и электрических установок Задание 5.a: Визуальный осмотр электроустановок и помещений (на предмет отсутствия пыли, утечек и т.д.) Задание 5.b: Чистка наружной поверхности оборудования и электрических установок Задание 5.c: Визуальный осмотр контактов монтажных рельсов (на предмет отсутствия нагреваний, слабых контактов) Задание 5.d: Укрепление электрических контактов Задание 5.e: Смазка подшипников Задание 5.f: Проверка уровня масла в масляных трансформаторах и переключателях* Задание 5.g: Сбор проб масла* Задание 5.h: Добавление масла в трансформаторы и масляные выключатели* Задание 5.j: Маркировка электрических проводов, кабелей и электрооборудования Задание 5.k: Проверка целостности концевой муфты* Задание 5.l: Проверка целостности изоляторов* Задание 5.m: Визуальный осмотр изоляции между контактными кольцами (на предмет отсутствия сморщиваний, обугливания и т.д.) Задание 5.n: Проверка целостности пломбы и функциональности КИП Задание 5.o: Визуальный осмотр конденсаторных установок (на предмет отсутствия утечки масла, набуханий, и т.д.) Задание 5.p: Запись показателей КИП Задание 5.q: Регистрация проведенных работ в журнале тех. обслуживания Атрибуция 6.01 Завершение работы Задание 6.a: Уборка на рабочем месте Задание 6.b: Чистка рабочих инструментов Задание 6.c: Уборка мусора и отходов на рабочем месте Задание 6.d: Удаление предупреждающих и запрещающих знаков Задание 6.e: Подключение оборудования к источнику питания Задание 6.f: Проверка качества проделанной работы (на предмет отсутствия нагреваний, посторонних шумов утечки масла и т.д.) Задание 6.g Уведомление руководителя о выполненной работе (в письменной или устной форме) Задание 6.h: Возврат инструментов и неиспользованных материалов на склад Задание 6.i: Очистка рабочего оборудования и средств индивидуальной защиты | Организовывает эффективный рабочий процесс и рабочее место (1.b, 1.c, 1.d, 1.f, 1.l 2.o, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.h, 6.i) | Применяет средства обеспечения охраны здоровья и труда в соответствии со спецификой работ и особенностями рабочего места; Определяет особенности рабочего места, принимая во внимание все важные аспекты трудовой деятельности; Изучает электрические схемы и дает толкование условным символам; Принимает решения относительно необходимого вмешательства в соответствии с выявленными дефектами; Определяет действия, их последовательность и процессы в соответствии с рабочим заданием; Выбирает инструменты, приспособления и необходимые материалы в соответствии с технологическим листом планируемых работ; Определяет необходимые материалы в соответствии с рабочим заданием; Проверяет техническое состояние инструментов и оборудования в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; Принимает/передает рабочие материалы в соответствии с внутренними процедурами, установленными на предприятии; Раскладывает эргономично материалы и оборудование на рабочем месте в соответствии с технологическим проектом; Убирает предупреждающие и запрещающие указатели после выполнения работ в соответствии с внутренними инструкциями; Чистит рабочие инструменты и оборудование в соответствии с инструкциями по их использованию; Разрабатывает предложения по улучшению рабочего процесса в соотношении со спецификой работ и особенностями рабочего места. |
|  | Обеспечивает безопасность рабочего процесса и места (1.a, 1.e, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 2.g) | Участвует в инструктажах по обеспечению охраны здоровья и труда, исходя из установленного рабочего задания; Использует индивидуальные средства труда и защиты в соответствии с планируемыми работами на протяжении всего процесса выполнения рабочего задания; Определяет ситуации повышенного риска с целью их незамедлительного устранения, соблюдая правила охраны здоровья и безопасности труда; Обеспечивает безопасные условия труда, отключая оборудование от источников питания, в соответствии с внутренними инструкциями; Устанавливает предупреждающие и запрещающие знаки в соответствии с правилами охраны здоровья и труда; Предпринимает меры по предупреждению/устранению рисков для жизни в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. |
|  | Согласовывает свою профессиональную деятельность с другими членами команды и начальством (1.k, 2q, 6.g) | Информирует вышестоящих руководителей о нарушениях, выявленных на рабочем месте, согласно внутренним процедурам, соблюдая установленную функциональную иерархию; Устраняет совместно с вышестоящими руководителями неясности, касающиеся рабочего задания и полученных указаний; Докладывает вышестоящему руководителю о ситуациях, связанных с повышенным риском, которые не могут быть устранены без вмешательства уполномоченных лиц; Докладывает вышестоящему руководителю о проделанной работе и об использованных/неиспользованных рабочих материалах в соответствии с внутренними инструкциями, применяемыми на предприятии. |
|  | Осуществляет монтаж/демонтаж силового электрического оборудования, распределительных и защитных установок (2.d, 2.e, 2.j) | Перед тем как приступить к работам по установке оборудования, изучает все указания производителя; Осуществляет монтаж/демонтаж силового электрического оборудования, распределительных и защитных установок в соответствии с проектными указаниями и требованиями производителя; Осуществляет частичный/полный демонтаж электрического оборудования и машин на месте их работы или в ремонтной мастерской, в зависимости от степени сложности производимых работ. |
|  | Выполняет работы по обслуживанию силового электрического оборудования, распределительных и защитных установок (5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.l, 5k, 5m, 5o, 5q) | Проверяет ежедневно параметры эксплуатации оборудования и машин в соответствии с требованиями внутренних инструкций по эксплуатации; Осуществляет текущий ремонт согласно графику профилактических работ; Устраняет в оперативном порядке незначительные поломки, которые появились в процессе эксплуатации электрического оборудования и машин, во время кратковременной остановки используемого оборудования согласно специфическим процедурам; Проверяет уровень масла в масляных трансформаторах и выключателях, в соответствии с указаниями контрольно-измерительных приборов; Определяет технические параметры для каждой обмотки двигателя/генератора/трансформатора с помощью соответствующих КИП согласно требованиям объемов и норм испытания электрооборудования; Осуществляет пробный забор масла, в соответствии с специальными инструкциями по сбору масел; Осуществляет смазочные работы, избегая повреждения и избыточного нагрева подшипников, согласно схеме смазывания электрического оборудования; Ведет наблюдение за узлами, подверженными повышенной нагрузке во время эксплуатации, согласно с внутренними инструкциями, применяемыми на предприятии; Выявляет оборудование с серьезными повреждениями для его дальнейшего ремонта, согласно специфическим процедурам; Осуществляет соответствующие записи в журналах по обслуживанию электрического оборудования, согласно внутреннему распорядку, применяемому на предприятии. |
|  | Выявляет дефекты силового электрического оборудования, распределительных и защитных установок (2.a, 2.b, 2.c, 2.f, 2.h, 2.i, 2.k, 2.l, 2.m, 2.n, 2.p, 3.b, 3.q) | Проверяет техническое состояние и функциональность электрического оборудования, согласно плану профилактических работ; Сравнивает параметры работы силового электрооборудования распределительных и защитных установок со спецификациями, указанными в техническом паспорте; Укрепляет электрические контакты оборудования и электрической аппаратуры в соответствии с техническими спецификациями; Проверяет выносливость изоляции с помощью контрольно-измерительных приборов; Проверяет наличие/отсутствие напряжения в ремонтируемом оборудовании, с помощью соответствующих индикаторов напряжения; Определяет общее техническое состояние коллекторов моторов, генераторов и контактного стержня масляных выключателей в соответствии со спецификациями техпаспорта; Проверяет работу электрического оборудования на холостом ходу согласно техническим параметрам, указанным в техническом паспорте Определяет визуально, с помощью касания/или специальных замеров отсутствие вибрации и нехарактерных шумов после отцентровки стержней ротора и помпы согласно техническим требованиям к соответствующему оборудованию. Проверяет визуально техническое состояние конденсаторных установок с периодичностью, указанной во внутренних нормативно-технических инструкциях; Определяет визуально или с помощью различных способов измерения наличие дефектов в электрооборудовании согласно требованиям объемов и норм испытания электрооборудования Составляет список материалов и запасных частей, необходимых для осуществления ремонтных работ, согласно внутренним инструкциям. |
|  | Осуществляет ремонт силового электрического оборудования, контрольных и защитных установок (3.a, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.h, 3.i, 3.j, 3.k, 3.l, 3.n, 3.o, 3.p, 3.r, 5j, 6e) | Принимает решение относительно способа вмешательства в соответствии с выявленными дефектами и технологическим процессом проведения ремонтных и обслуживающих работ с электрооборудованием; Осуществляет ремонт и замену запасных частей только после принятия необходимых мер по охране здоровья и безопасности труда; Производит очистку камеры гашения дуги масляного выключателя, контактов электрооборудования, компонентов электромагнитного стартера и оставшихся узлов с помощью специальных средств согласно спецификации соответствующего оборудования; Производит маркировку электрических проводов, кабеля и оборудования с целью предотвращения возможности неправильного подключения оборудования согласно журналу учета кабельных линий; Заменяет изношенные детали (контактные стержни, подшипники, прокладки, предохранители и т.д.) согласно инструкциям по эксплуатации оборудования; Производит замену впитывающих материалов в трансформаторах, масляных выключателях и фитингах согласно соответствующим инструкциям; Производит замену кабеля, связывающего оборудование с розеткой заземления, на основании произведенного осмотра в соответствии с нормативно-техническими требованиями. Осуществляет регулирование концевого и масляного выключателя согласно инструкциям по эксплуатации оборудования; Регулирует расстояние между муфтами и помповым мотором, исключая возможность появления вибраций и износа соединительных элементов. |
|  | Осуществляет работы по обслуживанию кабельных сетей (4.a, 4.j) | Осуществляет визуальный осмотр кабельной сети с целью предотвращения возможных дефектов согласно инструкциям по эксплуатации электрических частей; Производит учет нагрузки на кабельную сеть согласно нормативам соответствующего кабеля. Очищает от примесей зажимы, исходя из их технического состояния; Проверяет периодично состояние разъемов и изоляцию концевых зажимов посредством соответствующих методов. |
|  | Производит ремонт кабельных работ (4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i, 4.k) | Устанавливает место повреждения кабеля с помощью специального оборудования; Обеспечивает доступ к поврежденному сегменту кабеля в соответствии с местом расположения и согласно нормативно-техническим актам; Заменяет сегмент поврежденного кабеля согласно технологическому процессу; Осуществляет проверку отремонтированного кабеля высоким напряжением согласно техническим требованиям для данных кабелей; Накрывает отремонтированный кабель согласно технологическим требованиям. |
|  | Осуществляет мониторинг функциональных параметров электрического оборудования (3g, 5.n, 5.p) | 10.1 Заносит показатели КИП в журнал учета согласно внутренней разнарядке; 10.2 Сравнивает зарегистрированные показатели с спецификациями, указанными в технической документации; 10.3 Передает зарегистрированную информацию вышестоящему руководителю согласно требованиям внутреннего распорядка; 10.4 Осуществляет визуальную проверку режима работы КИП и целостность пломб согласно внутренним инструкциям. |
|  | Обеспечивает качество выполненных работ (3.m, 6. f) | 11.1 Определяет требования к качеству согласно показаниям технологических листов и внутренних контрольных процедур; 11.2 Применяет процедуры качества в своей ежедневной деятельности согласно нормам качества, специфическим для предприятия (рабочим инструкциям, техническим спецификациям, критериям и показателям) 11.3 Проверяет правильность выполнения каждого задания согласно инструкциям по эксплуатации и ремонту электрического оборудования и установок; 11.4 Проверяет качество выполненных работ, используя контрольно-измерительные приборы, предназначенные для данного вида деятельности. |

*Этот вид деятельности осуществляется в ограниченном количестве, исходя из необходимости

**Относится лишь к работникам, сертифицированным для данного вида работ авторизированными учреждениями

# Footnotes

КИП – контрольно-измерительные приборы